Порядок действия заявителя и ООО «ДРЭП ДСК»  при подключении к системам  водоотведения.

Основание: Постановление Правительства РФ  от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта кап.строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Правил подключения  объекта кап.строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

1. Заказчик подает  заявление о подключении и необходимые документы

2. ООО «ДРЭП ДСК» проверяет соответствие документов установленным требованиям. В случае  предоставления не всех документов, отраженных в перечне, ООО «ДРЭП ДСК» уведомляет об этом Заказчика в течение 3 дней. Рассмотрение документов Заказчика на  подключение производится в течение 30 дней с даты поступления всех документов. Исполнитель направляет Заказчику технические условия на подключение, в которых указывается:

- срок действия условий подключения,

- точка присоединения,

- технические требования к объектам и сооружениям для присоединения

- отметки лотков в  местах присоединения к системе канализации

- нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод)

- требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ

- границы эксплуатационной ответственности водоснабжающей организации и заказчика.

3. Заказчик  разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. 1 экземпляр  раздела  «Сведения  об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» согласовывает с ООО «ДРЭП ДСК». Срок действия условий подключения может быть продлен по согласованию с ООО «ДРЭП ДСК».

4. ООО «ДРЭП ДСК» проверяет выполнение Заказчиком условий подключения и выдает разрешение на присоединение к сетям.

5. Заказчик присоединяет объект  к сетям ООО «ДРЭП ДСК».

6. Подписание сторонами акта о присоединении.

7. Исполнитель осуществляет надзор  за выполнением мероприятий по присоединению.

8. Заказчик заключает договор на водоотведение с ресурсоснабжающей организацией.

Порядок действия заявителя и ООО «ДРЭП ДСК»  при подключении к системам  водоснабжения.

Основание: Постановление Правительства РФ  от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта кап.строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Правил подключения  объекта кап.строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

1. Заказчик подает  заявление о подключении и необходимые документы.

2. ООО «ДРЭП ДСК» проверяет соответствие документов установленным требованиям. В случае  предоставления не всех документов, отраженных в перечне, ООО «ДРЭП ДСК»уведомляет об этом Заказчика в течение 3 дней. Рассмотрение документов Заказчика на  подключение производится в течение 30 дней с даты поступления всех документов. Исполнитель направляет Заказчику технические условия на подключение, в которых указывается:

- срок действия условий подключения,

- точка присоединения,

-технические требования к объектам и сооружениям для присоединения

-разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим отпуска

-требования по установке средств измерений  воды и устройству узла учета

-требования по соблюдению условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов воды для пожаротушения

-перечень мер  по рациональному использованию питьевой воды

3. Заказчик  разрабатывает проектную документацию, утверждаемую в установленном порядке. 1 экземпляр  раздела  «Сведения  об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» согласовывает с ООО «ДРЭП ДСК». Срок действия условий подключения может быть продлен по согласованию с ООО «ДРЭП ДСК».

4. ООО «ДРЭП ДСК»проверяет выполнение Заказчиком условий подключения и выдает разрешение на присоединение к сетям.

5. Заказчик присоединяет объект  к сетям ООО «ДРЭП ДСК».

6. Подписание сторонами акта о присоединении.

7. Исполнитель осуществляет надзор  за выполнением мероприятий по присоединению.

8. Заказчик заключает договор на водоснабжение с ресурсоснабжающей организацией.